Technická informace:

Co je to křemičitá pryskyřice?

Křemičitany jsou anorganické látky, které se v podstatě skládají z chemických  prvků – křemík a kyslík, které jsou prostorově spojeny krystalickou mřížkou.

Nejznámějším křemičitým materiálem je písek.

Sklo je pevným křemičitým materiálem, který nemá krystalickou mřížku, ale je „amorfní“. Existují i křemičité materiály, které jsou rozpustné. 
Místo skupin Si–O–Si existují dále pouze skupiny Si–OH.

Tyto vevodě rozpustné křemičitany se jmenují vodní sklo.

Dvě skupiny Si-OH z vodního skla se mohou po oddělení vody spojit. Volbou katalyzátoru může být nastavena rychlost této reakce.

Reakce může nastat s téměř všemi skupinami Si-OH z vodního skla. Přitom se spojuje stále více jednotlivých rozpustných molekul vodního skla s velkými nerozpustnými molekulami  (viz. obrázek úplně nahoře). Vytváří se pevný křemičitý materiál, který je podobný sklu. Proto byl pro tento systém zvolen název křemičitá pryskyřice.

Sklo se taví až při teplotách nad 550°C. Reaguje pouze s velice málo chemickými látkami. Je chemicky inertní.  Na druhé straně je sklo velmi křehký materiál. Tzn. Sklo nemůže téměř vůbec měnit tvar, ale  rozlomí se náhle při sebemenším  ohybu.  K zlepšení této vlastnosti jsou přimíchávány materiály. Je vytvářena směs.

Známými směsmi  jsou např. litina, kde se míchá železo s  grafitem nebo  na ochranné přilby používaný ABS, což je směs  polystyrenu  a  polybutadienu. Materiály se tím stávají  „rázově tuhé“.

Z tohoto důvodu je u křemičitých pryskyřic firmy  EPROS vyráběna směs: křemičitá pryskyřice tvrzená vodním sklem je smíchána se systémem polyuretan / polymočovina, tvrzeno  diisokyanatem (MDI).

List technických údajů

Chování při hoření křemičité pryskyřice Epros

Umělé hmoty hoří při dostatečném přísunu kyslíku ke kysličníku uhličitému, vodní páře a případně  kysličníku dusnatému.  Tyto jsou plynné a unikají proto do vzduchu.

V křemičité pryskyřici Epros se nacházejí látky, které působí jako protipožární prostředek. Protipožární prostředky tvoří při zahřívání na povrchu umělé hmoty vrstvu, která působí jako kyslíková bariéra. Přísun kyslíku do vnitřního materiálu je proto významně omezena. Bez kyslíku umělé hmoty nehoří.

Kyslíková bariéra není absolutně celistvá. Minimální množství kyslíku je proto k hoření umělé hmoty k dispozici. Hoření potom není „úplné“ ale „neúplné“ na uhlíkovou hmotu. Umělá hmota zuhelnatí na povrchu. To vede k černému zabarvení. Pokud je v umělé hmotě obsažen dusík, zbarví se uhlíková vrstva dohněda.  Tato uhlíková vrstva není škodlivá, avšak zesiluje kyslíkovou bariéru, takže postup hoření je zcela zastaven.

Srovnání různých pryskyřic pro sanaci kanalizace

| Typ. | zkratka | Výhody | Nevýhody |
| --- | --- | --- | --- |
| Křemičitá pryskyřice |  | - cenově výhodná - rychlá - dobrá odolnost proti chemikáliím - nehořlavá - extrémně malá srážlivost | - |
| Nenasycená polyesterová pryskyřice | UP | - velmi cenově výhodná - možná impregnace v závodě - částečně možné vytvrzování světlem nebo UV | - velmi křehká - ohrožující spodní vody - manipulace se styrenem a peroxidy (ex-ochrana) - nutný preliner - vzhledem ke smršťování není možné slepení se starým potrubím (často ale není vyžadováno) |
| Epoxidová pryskyřice | EP | - nízké ohrožení spodních vod - nastavitelný tažný lom - dobrá schopnost nalepení na staré potrubí (po odpovídajícím vyčištění) - dobrá odolnost proti chemikáliím | - spíše vysoká cena - impregnace možná pouze na staveništi - bezpečnost práce – možná citlivost - pomalejší vytvrzování než u UP |
| Polyuretan | PUR | - velmi pružný - dobrá schopnost nalepení na staré potrubí (po odpovídajícím vyčištění) - rozumná cena | - spíše špatná odolnost proti chemikáliím - spíše špatná tepelná odolnost |
| Polymočovina |  | - velmi dobrá odolnost proti chemikáliím - velmi rychlá reakce (v rozsahu sekund) | - velmi rychlá reakce (v rozsahu sekund) |
| Vinylester-pryskyřice | PHA | - velmi dobrá odolnost proti chemikáliím | - velmi drahá |

epros systémy křemičitých pryskyřic

Návod na míchání, bezpečnostní opatření

- Pro zpracovávaný pryskyřicový systém epros – připravit potřebné množství kbelíků, 
 	odměrek a míchadel na pracovní plochu pokrytou fólií.

- Dbát na to, aby byly potřebné kbelíky, odměrky stejně jako míchadla zbaveny zbytků po 
 	dříve míchaných pryskyřicích. Používány mohou být pouze nástroje se zatvrdlými zbytky 
 	stejných typů pryskyřic. Křemičité pouze pro křemičité pryskyřice a epoxidové pro 
 	epoxidové pryskyřice.


 	Křemičité pryskyřice reagují rychleji nebo mohou pěnit, pokud budou používány odměrky, 
 	kbelíky a míchadla atd. Znečištěné epoxidovou pryskyřicí. To se může stát i v případě 
 	vytvrdlých zbytků epoxidových pryskyřic. 


 	Pokud jsou křemičité pryskyřice (složka B) znečistěny rzí, může to vést k urychlení 
 	reakčního procesu při vytvrzování, např. při použití starých sudů. 


 	Pokud jsou křemičité pryskyřice (složka A a/nebo B) před použitím nadměrně ohřáty, aby 
 	bylo vyvoláno rychlejší vytvrdnutí, může to vést k pěnění namíchaného pryskyřičného 
 	systému.

- Je doporučeno, používat pro každý typ pryskyřice epros samostatné nádoby na míchání a 
	míchadla (popř. Si je označit, aby bylo zabráněno záměně).

- Nosit vhodné ochranné brýle a ochranné vybavení.

- Dodržovat vždy předepsaná bezpečnostní pokynů křemičitých pryskyřic – epros.

- Pro sanaci používaný pryskyřicový systém – epros míchat podle pokynů ke zpracování. 
	(musí být dodržována doba míchání s předem nastavenou rychlostí, je třeba zabránit 
 	přimíchávání vzduchových bublin).

Důležité upozornění:  

Při nedodržení výše uvedených pokynů k míchání může dojít k nechtěným chemickým reakcím neslučitelných složek pryskyřice. (při potvrzení ztráta nároku na plnění ze záruky).  

Za dodržování bezpečnostních pokynů, stejně jako za nošení ochranného vybavení je zodpovědný sám uživatel.